Znak sprawy: Zapytanie ofertowe - 1/winda/2021	Głuchołazy, 2021-08-10

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na „Dostawę i montaż urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego)  w budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach wraz z koniecznymi robotami budowlanymi - ZO - 1/winda/2021.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9,   NIP: 753-19-74-827,   REGON: 010649626

tel/fax (77) 4391743,

e-mail: zol-gl@wp.pl  ,  www.zol-gl.biuletyn.info.pl/

zaprasza  do złożenia oferty zgodnie z Art. 2  ust.1 pkt  ustawy z 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. (Dz. U. 2021  poz. 1129 ze zm.) na „Dostawę i montaż urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego)  w budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach wraz z koniecznymi robotami budowlanymi.

# Opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie  „Zaprojektuj i wybuduj”.

Nazwa zadania: Dostawa i  montaż urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) w budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach wraz z koniecznymi robotami budowlanymi.

1. Zakres robót dotyczących zaprojektowania urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) obejmuje:

1.1) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania zadania, uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i poniesienie wszystkich związanych z tym kosztów.

Uzgodnienie dokumentacji wykonawczej dźwigu z organem właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego i poniesienie wszystkich związanych z tym kosztów oraz przygotowanie wniosku  o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zakres robót dotyczących montażu urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) obejmuje następujące czynności:

2.1) montaż urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) wraz z oprzyrządowaniem w istniejącym otworze w stropie budynku,

2.2) doposażenie kabiny w moduł kontroli dostępu.

3. Zakres robót dotyczących przekazania urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) Zamawiającemu i włączenie do eksploatacji obejmuje:

3.1) udział w badaniu zamontowanego urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) przeprowadzanym przez UDT,

3.2) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji,

3.3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego),

## 3.4) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu stanowiskowej instrukcji obsługi i eksploatacji

## urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego)

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAMAWIAJĄCY ZALECA WYKONANIE WIZJI LOKALNEJ CELEM DOKONANIA ROZEZNANIA TERENU PRAC Zainteresowane firmy proszone są o zgłoszenie się w dniu 13.08.2021 r. o godz. 10:00 przy wejściu głównym do budynku B. Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy. Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) w budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach wraz z koniecznymi robotami budowlanymi. 1.1. Miejsce realizacji zamówienia: Budynek B. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9. 1.2. Kody klasyfikacji wg CPV: 71320000 – 7 - usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 42416100 - 6 - windy 45313100 - 5 - instalowanie wind 45000000 - 7 - roboty budowlane 45311200 – 2- roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2.1. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie 120 dni od daty podpisania umowy. 2.1.1. Zakres robót w części dotyczącej zaprojektowania urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) obejmuje następujące czynności: 1) wykonanie dokumentacji projektowej wg Dyrektywy Maszynowej – dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w zakresie koniecznym do wykonania zadania, uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i poniesienie wszystkich związanych z tym kosztów. 2) uzgodnienie dokumentacji wykonawczej urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) z organem właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego i poniesienie wszystkich związanych z tym kosztów oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku nieposiadania przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je własnym staraniem i na własny koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania Zamawiającego określone w niniejszym opracowaniu oraz przekazane przez Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Urządzenia, technologie i materiały powinny być opisane i scharakteryzowane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu kopię dokumentacji urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) przed jej złożeniem w UDT. 2.1.2. Zakres robót w części dotyczącej montażu urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) obejmuje następujące czynności: 1) wykonanie konstrukcji stalowej ( szybu) oraz montaż szybu samonośnego stalowego. 2) montaż urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego). 3) wykonanie oświetlenia szybu. 4) doposażenie kabiny w moduł kontroli dostępu. Dostawcy wind muszą przedstawić wyłącznie urządzenia posiadające certyfikaty i aprobaty Urzędu Dozoru Technicznego, dokumentację techniczną i inne niezbędne dokumenty i uzgodnienia wymagane przepisami spełniające Normy europejskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 2.1.3. Zakres robót w części dotyczącej przekazania urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) Zamawiającemu i włączenia do eksploatacji obejmuje następujące czynności: 1) Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej na potrzeby UDT - 2 kpl. oraz udział w badaniu zamontowanego urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) przeprowadzanym przez UDT. 2) uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji, 3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigu, 4) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu stanowiskowej instrukcji obsługi i eksploatacji dźwigu, 2.3.1. Wymagane parametry techniczne urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego): Wymiary urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) oraz wyposażenie kabin należy projektować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2019 r. poz. 1065 ze zm.), normy PN-EN 81-70:2018-07 – Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych. 2.4.1. Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnik windowy) powinien spełniać następujące wymagania Zamawiającego: Podstawowe parametry: – 2 przystanki, – kabina nieprzelotowa, – wysokość podnoszenia 3,45 m. 1) Kabina urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) powinna mieć wymiary umożliwiające jednoczesny przejazd min. 1 osoby wraz z 1 osobą niepełnosprawną na wózku. Kabina powinna być wyposażona w: poręcze, oświetlenie awaryjne, na podłodze wykładzina trudnościeralna, oświetlenie główne typu LED. 2) Kabina powinna zatrzymywać się na przystankach precyzyjnie – ewentualny próg powstały po otwarciu drzwi kabiny nie powinien być wyższy niż 5 mm. 3) System sterowania dźwigu musi być odporny na zakłócenia elekromagnetyczne oraz nie emitować takich zakłóceń. 4) Drzwi otwierane automatycznie . 5) Ruszanie i zatrzymywanie się kabiny urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) powinno następować łagodnie. 6) Kabina powinna w przypadku sygnału ppoż. oraz w przypadku zaniku napięcia – dojechać do najbliższego przystanku w celu uwolnienia pasażerów. Drzwi kabiny powinny się otworzyć oraz powinno się zapalić oświetlenie. 7) Projekt wystroju kabiny należy uzgodnić z Zamawiającym. 2.4.2. Uruchomienie urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) wraz z odbiorem UDT Za organizację przyjazdu UDT na miejsce oraz koordynację prac odbiorowych odpowiada Wykonawca. Podpisanie protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego uwarunkowane będzie pozytywnym odbiorem i rejestracją urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego. 2.4.3. Dokumentacja niezbędna do prawidłowej eksploatacji - Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 1) protokół z kontroli pomiarowej wykonanej instalacji elektrycznej, przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i podpisany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 2) dokumentację powykonawczą zawierającą w szczególności informacje o wykonanej instalacji elektrycznej; 3) instrukcję obsługi urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego). w formie papierowej; 4) dokumenty potwierdzające odbiór urządzenia i dopuszczenie go do eksploatacji przez UDT; 5) oświadczenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z przepisami prawa, normami oraz dyrektywami branżowymi i wspólnotowymi oraz Polskimi Normami obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia; 6) wszelkie inne niewymienione a niezbędne do prawidłowej eksploatacji dokumenty techniczno odbiorowe urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego). 3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 3.1. Budynek na czas realizacji przedmiotu zamówienia NIE będzie wyłączony z eksploatacji. 3.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia terminowo i zgodnie z zasadami sztuki i techniki budowlanej, zasadami prowadzenia robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, przepisami BHP i p.poż, przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego oraz zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji robót. 3.3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych, dobrej jakości, nowych oraz wolnych od wad, odpowiadając za ich ilość i jakość. Materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213. ) . Materiały i wyroby zastosowane przy wykonywaniu prac muszą posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje) jednostek certyfikujących lub być zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. 3.4. Wykonawca będzie ponosić wszystkie koszty pozyskiwania i dostarczenia materiałów. Każdorazowo po zakończeniu prac miejsca muszą być uprzątnięte z wszelkiego rodzaju pozostałości po wykonanych pracach (gruz, kurz, resztki materiałów itp.). Wykonawca jest zobowiązany posprzątać we własnym zakresie. 3.5. Wykonawca ma obowiązek utrzymania pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych w rejonie robót w stanie czystym i bezpiecznym. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo przed przystąpieniem do prac zabezpieczyć mienie Zamawiającego, które mogłoby ulec zniszczeniu podczas wykonywania robót budowlanych. 3.6. Wykonawca odpowiada za straty spowodowane przez niego w rzeczowych składnikach majątkowych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3.7. Zamawiający nie odpowiada za urządzenia i materiały pozostawione przez Wykonawcę na terenie wykonywania prac. 3.8. Zamawiający zapewni bezpłatne korzystanie z energii elektrycznej i wody. 3.9. Na czas prowadzenia robót Zamawiający określi miejsce, które Wykonawca może zająć na potrzeby zaplecza budowlanego. 3.10. Zamawiający wprowadzi protokolarnie Wykonawcę na teren realizacji przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty podpisania umowy . 3.11. W przypadku gdy Wykonawca zleci wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, winien: 3.11.1. wskazać w formularzu ofertowym zakres robót, który zamierza zlecić do wykonania innemu Wykonawcy; 3.11.2. przedłożyć Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, treść umów z podwykonawcami w celu uzyskania zgody na zawarcie tych umów. Zgodnie z art. 6471 §2 kodeksu cywilnego (Dz.U. 2020 poz. 1740 ze zm.) . Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń w treści ww. umów; 4 Pozostałe warunki 4.1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 4.1.1. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiot zamówienia stanowi funkcjonalną całość, podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, ponadto brak podziału jest uzasadniony względami organizacyjnymi, ewentualny podział zamówienia mógłby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia a potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby zagrozić prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia. Ponadto niedokonanie podziału na części nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o nie. 4.2. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 4.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych 4.4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustaw Pzp. 4.5 Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 4.6 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań: zamówień na roboty budowlane lub usługi - prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. Prace należy wykonać i wycenić z uwzględnieniem przeprowadzenia i uzyskania, wynikających z obowiązujących przepisów oraz zapisów specyfikacji warunków zamówienia procedur zgłoszeniowych w jednostkach administracji Zamawiającego umożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia; • wykonywania prac na terenie funkcjonującej Zakładu co może wiązać się z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót (Wykonawca musi uwzględniać ewentualne krótkotrwałe przerwy w wykonaniu prac, które nie będą mogły mieć wpływu na końcowy termin realizacji niniejszego zamówienia); • Prowadzenia prac w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy. W szczególności w zakresie BHP należy rozumieć: zabezpieczenie przed przerwami w zasilaniu w energię elektryczną; zabezpieczenie przed brudem, kurzem, pyłem; wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia, w szczególności przed pożarem, zadymieniem, zalaniem, włamaniem, kradzieżą, upadkiem z wysokości; W przypadku konieczności dokonania przełączeń, skutkujących przerwami w zasilaniu należy te przerwy ograniczać do niezbędnego minimum i uzgadniać każdorazowo z Zamawiającym; Wykonania zabezpieczenia czujek dymu przed zadymieniem i zapyleniem na niezbędny okres wykonywania prac mogących wywołać fałszywy alarm pożarowy w budynku; Wykonania oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy/frontu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. oraz Prawa budowlanego, • Dostarczenia oraz montażu urządzeń oraz wykonanie instalacji wg projektu; uruchomienia urządzeń i ustawienie parametrów wg wytycznych Zamawiającego; przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi urządzeń; dostarczenia certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów higienicznych, instrukcji obsługi na zamontowane urządzenia i wbudowane materiały; UWAGA: 1) Przegląd gwarancyjny należy wykonać min 1 raz w roku; 2) Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi urządzeń, w razie potrzeby, szkolenie po roku eksploatacji; Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na roboty objęte zakresem zamówienia na okres nie krótszy niż 60 miesięcy (5 lat).

II. Sposób przygotowania i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć do dnia 17.08.2021 r. godz.10.00 na formularzu cenowym oferty przygotowanym zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do zapytana.

Dokumenty przesłane e-mail wymagają postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

III. Miejsce złożenia oferty

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej      ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy  http://zol-glucholazy.pl/ , E-mail: zol-gl@wp.pl

IV.  Ocena ofert

Cena oferty brutto -100%.

V. Warunki płatności:

Płatność przelewem w  terminem płatności 21 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu przedmiotu zamówienia i odbiorze technicznym przez Zamawiającego

VI. Informacja o wymaganych dokumentach:

1. wypełniony formularzu cenowym oferty - załączniku nr 1 do zapytana;

2. parafowany przez Wykonawcę wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania;

3. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielanie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy.

VII. Termin związania ofertą

Termin związania oferta wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania oferty, wyznaczonego przez zamawiającego na dzień 17.08.2021 r. godz.10.00.

RODO:

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy.

b) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@zol-glucholazy.pl

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;

d) dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

f) zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż związanym z przedmiotowym postępowaniem. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż określono powyżej, przed dalszym przetwarzaniem poinformuje osobę, której dane dotyczą oraz udzieli jej informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

2) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;

b) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.

3) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią wynikającą z Formularza ofertowego;

4) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

5) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6) w zakresie danych osobowych wykonawca posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

7) w zakresie danych osobowych wykonawcy nie przysługuje:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeks cywilny