Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego

ZO - 1/sprzęt medyczny i rehabilitacyjny/2021

Specyfikacja sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach”.

| Lp. | Nazwa towaru | Opis | Ilość | Jm. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do fizjoterapii Combo | Umożliwia wykonywanie zabiegów z zakresu elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej, laseroterapii i magnetoterapii. Urządzeniem można też wykonywać półautomatyczną elektrodiagnostykę układu nerwowo-mięśniowego. Istnieje możliwość podłączenia dowolnego z wielu dostępnych aplikatorów laserowych Min. dwa niezależne kanały zabiegowe. Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno. Test elektrod. Jednostki chorobowe wybierane po nazwie. Waga sterownika maks. 6 kg. Duży, czytelny wyświetlacz z obsługą w trybie graficznym Wymiary aparatu 32 x 25 x 10 cm (+/- 2 cm). Częstotliwość pracy min. 2 – 120 Hz. Praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia) Pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie Maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej 2/ 3 W/ cm2 częstotliwość w trybie pulsacyjnym 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz. wypełnienie w trybie pulsacyjnym 5 - 75 %, krok 5 % PRĄDY I METODY – interferencyjne izoplanarny – interferencyjne dynamiczny – interferencyjne jednokanałowy AMF – TENS symetryczny – TENS asymetryczny – TENS naprzemienny – TENS burst – TENS do terapii porażeń spastycznych – Kotz’a/ rosyjska stymulacja – tonoliza – diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP) – impulsowe prostokątne – impulsowe trójkątne – impulsowe UR wg Traberta – impulsowe Leduca (1 - 9) – impulsowe neofaradyczny (1 - 19) – unipolarne falujące – galwaniczne – mikroprądy Współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi. Wbudowane programy zabiegowe dla elektroterapii min. 58, dla terapii ultradźwiękowej min. 48, dla terapii skojarzonej min. 75, programy do sond IR oraz R min. 50, programy do magnetoterapii min. 40. Na wyposażeniu: Przewód sieciowy, kable pacjenta, elektrody6x6 cm min. 4 szt., 7,5x9 cm min. 2, pokrowce wiskozowe do elektrod, pasy rzepowe, etykiety ostrzegawcze, złącze DOOR do laseroterapii, bezpieczniki, książeczka z programami i sekwencjami wbudowanymi, paszport, karta gwarancyjna, sonda punktowa IR 808 nm/ 400 mW z uchwytem, głowica 1 MHz, 4 cm2 z uchwytem, aplikatory płaskie pola magnetycznego typu CPE z pokrowcami (min. 2 szt.). stolik pod aparat i akcesoria, torba do przenoszenia aparatu. | 1 | kpl. |
| 2. | Lmpa solux na statywie Activeshop | Lampa SOLLUX przeznaczona do wykonywania zabiegów ciepłoleczniczych i światłoleczniczych. Przez szkło czerwone przenikają promienie świetlne czerwone i podczerwone. Lampa posiada możliwość regulacji natężenia światła. Lampa na statywie podłogowym. Ramię łamane co najmniej w 3 miejscach. Podstawa lampy min. 4 ramienna na kółkach. moc min. 260 W, napięcie 230 V. Siatka zabezpieczająca promiennik. | 1 | szt. |
| 3. | Stół do masażu z regulowaną wysokością | Stół rehabilitacyjny 2 sekcyjny Unoszony przy pomocy siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym. Kąt pochylenia zagłówka regulowany za pomocą sprężyny gazowej od min. – 80 stopni do +45 stopni . Waga stołu min. 53 kg. Obciążenie stołu min. 200 kg.  Otwór w zagłówku  Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej  Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota ręcznego min. 46- 92 cm  Długość min. 195 cm  Szerokość min. 68 cm  Konstrukcja malowano proszkowa, kolor - jasnoszary  Tapicerka skóropodobna | 1 | szt. |
| 4. | Rower stacjonarny | Min. 16 stopni regulacji oporu. Koło zamachowe o wadze min. 7 kilogramów. Magnetyczny system oporu regulowany elektronicznie z poziomu komputera. Regulacja siodełka w pionie i w poziomie. Regulacja kierownicy: kąt nachylenia. Maksymalna waga użytkownika: Min. 135 kg. Waga rowerka min. 27 kg Wymiary: 96 x 52 x 137 cm (+/- 5 cm). Komputer min. czas, dystans, prędkość, RPM, kalorie,puls, profil, 16 programów treningowych, 12 programów HRC, program użytkownika program, Watt Puls: czujniki do pomiaru pulsu w uchwytach. Kółka transportowe, stopki poziomujące, samopoziomujące pedały z paskami | 1 | szt. |
| 5. | Piłki | Do ogólnego usprawniania pacjentów. Do stosowania w leczeniach schorzeń neurologicznych. Średnica min. 65 cm | 5 | szt. |
| 6. | Ugul z osprzętem | Kabina przeznaczona jest do wykonywania ćwiczeń samowspomaganych, czynnych w odciążeniu, w odciążeniu z oporem oraz ćwiczeń czynnych z oporem z zastosowaniem systemów bloczkowo-ciężarkowych. Wykonana z kształtowników zamkniętych min. 30x30x2 mm, lakierowana proszkowo. Pole o wymiarach 2x2x2 m. | 1 | kpl. |
| 7. | Laski do ćwiczeń | Laska gimnastyczna 90 cm w kształcie rurki, środek pusty. | 10 | szt. |
| 8. | Bieżnia | Bieżnia treningowa o wymiarach 157x69x141 cm (+/- 5 cm). Waga całkowita maks. 64 kg. Waga ćwiczącego min. 135 kg. Moc silnika szczytowa min. 2,5 KM. Moc stała min. 1,25 KM. Prędkość regulowana min. 1-16 km/h Kąt nachylenia min. 0-12 % Pas do biegania maks. 130 x 45 cm Amortyzacja platformy do biegania min. 6 elastometrów. Czujniki do pomiaru pulsu w czujnikach. Komputer: czas, dystans, całkowity dystans, prędkość, puls, kalorie, min. 10 programów treningowych, min. 3 programy użytkownika, Body Fat. System składania bieżni. | 1 | szt. |
| 9. | Rotor do ćwiczeń kończyn górnych |  Rama: stalowa lakierowana proszkowo  Pedały rotora: nylon  Stopki anty-poślizgowe: ABS  Siła oporu: płynna regulacja  Wymiary: 47x39x28 cm (+/- 2 cm)  Waga: maks. 2kg  Maksymalne całkowite obciążenie: min. 70kg | 3 | szt. |
| 10. | Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych |  Rama: stalowa lakierowana proszkowo  Pedały rotora: nylon  Stopki anty-poślizgowe: ABS  Siła oporu: płynna regulacja  Wymiary: 47x39x28 cm (+/- 2 cm)  Waga: maks. 2kg  Maksymalne całkowite obciążenie: min. 70kg | 3 | szt. |
| 11. | Aparat EKG | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG. Wydruk z pamięci wewnętrznej automatycznego badania EKG w grupach po 3 odprowadzenia. Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG  dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG  wydruk w trybie 1 lub 3 przebiegów EKG  klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi  graficzne menu wyświetlane na ekranie umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury  automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-25 (baza CSE) - wyniki interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta  pamięć ostatnich badań automatycznych z ustawialnym limitem od 5 do 1000  wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej  ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu  automatyczna detekcja zespołów QRS  aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu  filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz  filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz  filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz  detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdej elektrody  wybór dowolnego kanału do detekcji częstości akcji serca  grubość wydruku linii krzywych EKG do wyboru: normalna lub pogrubiona  prezentacja krzywych w układzie standardowym lub Cabrera  menu w języku polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim i serbskim  zewnętrzny port komunikacyjny USB do podłączenia z komputerem PC z oprogramowaniem CardioTEKA w celu przesyłu sygnału EKG w czasie rzeczywistym  dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń  zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym  wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących na wydruku  badanie automatyczne z wydrukiem danych pacjenta i danych gabinetu  funkcje oszczędności energii akumulatora  wymiary (D x S x W): 220 x 153 x 55 mm (+/- 20 mm)  waga: < 0,6 kg Stolik po aparat. | 1 | szt. |
| 12. | Parawan metalowy z płytą PCV (dwuczęściowy) | Dwuczęściowy parawan metalowy Szerokość: min. 185 cm Wysokość: min. 160 cm Głębokość: min.45 cm Grubość płyty PCV: min. 5 mm Wypełnienie płyta PCV | 3 | szt. |
| 13. | Łóżko rehabilitacyjne z materacem | Elektryczne sterowane czterosegmentowe łóżko rehabilitacyjne w obudowie drewnianej. Łóżko wyposażone w cztery siłowniki elektryczne w obudowie w kolorze buk. Regulacja oparcia pleców i uda dokonywana jest za pomocą siłowników umieszczonych pod leżem, sekcja podudzia regulowana jest za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego. Konstrukcja szczytów wykonana z płyty meblowej o szerokości min. 18mm i elementów drewnianych o wymiarach min. 60x30mm , w których estetycznie schowana jest listwa aluminiowa do regulacji wysokości poręczy bocznych. Konstrukcja łóżka szpitalnego wykonana jest z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne. Kolor konstrukcji łóżka RAL 1015. Skrzynka kontrolna siłowników o podwyższonej odporności na ciecz o min. IP X4 , pilot z min. IPX6 Leże czterosegmentowe, wypełnione płaskownikami o szerokości 40x 1,8mm , co ułatwia utrzymanie w czystości i dezynfekcje leża. Podwójne barierki boczne na całej długości łóżka wykonane zgodnie z nową normąPN-EN 60601-2-52:2010 – Wymagane przedstawienie certyfikatu/testu. System opuszczania poręczy wykonany w całość z aluminium , w tym bolce podtrzymujące barierki boczne aluminiowe o średnicy ok. 11mm , co wpływa na trwałość całego systemu. Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2180 mm, (+/- 10 mm) - szerokość całkowita: 1050 mm, (+/- 10 mm) Wymiary leża: - szerokość: 900 mm, (+/- 5 mm) - długość: 2000 mm, (+/- 5 mm) Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 390 mm – 810 mm System regulacji leża wykonany z pojedynczej kolumny o wymiarach min. 70x40x2mm. Regulacja segmentu oparcia pleców, w zakresie:0-70 °, (+/- 5°) Regulacja segmentu oparcia uda: 0-40 °, (+/- 5°) Kąt przechyłu Trendelenburga, anty-Trendelenburga 0 - 12° Łóżko wyposażony jest w funkcję Autokontur, pozwalającą na jednoczesne uniesienie segmentu oparcia pleców oraz uda. Układ jezdny stanowią cztery koła o średnicy 100mm, każde z kół wyposażone jest w hamulec jazdy i obrotu. Hamulec metalowy odporny na uszkodzenia. Pilot wyposażony w trzy diody LED informujące o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej, o pracy siłowników, jak również o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota. Regulacja wysokości i sekcji leża za pomocą pilota 10 – funkcyjnego Minimalne bezpieczne obciążenie robocze min. 215kg. Potwierdzone badaniami z zewnętrznego instytutu badawczego. Dokumenty należy dostarczyć wraz z materiałami informacyjnymi. Łóżko przystosowane do zasilania sieciowego 230V 50/60 Hz. Transformator 24V umieszczony we wtyczce łóżka , rozwiązanie bezpieczne dla pacjenta gdzie prąd o bezpiecznym napięciu dochodzi do konstrukcji łóżka. Leże wykonane z profili 40x20x2mm. W zestawie materac dopasowany do wymiarów leża z pokrowcem paroprzepuszczalnym. | 1 | szt. |
| 14. | Szafka przyłóżkowa z wysuwanym blatem | Szafka dwustronna z blatem bocznym. Blat boczny wyciągany z boku szafki na stałej wysokości. Wymiary zewnętrzne szafki : 490 mm × 600 mm × 870 mm (+/- 10mm) Długość przy rozłożonym blacie 1245 mm (+/- 10mm) Wymiaru blatu bocznego : 340 mm x 575 mm(+/- 10mm) Szafka wyposażona w cztery kółka o średnicy min. 50 mm , w tym dwa kółka z hamulcem totalny. Szafka złożona z trzech elementów: szuflada, przestrzeń otwarta o wysokości min. 220mm , otwierane drzwiczki z półką o wysokości min 390 mm . Szafka wykonana z płyty o grubości min. 18mm Ranty blatu górnego i blatu bocznego wykończone profilem PVC o wysokości min. 20mm i grubości min. 2,5mm. Profil zabezpiecza przed wnikaniem wody i przemieszczaniem się poza krawędź elementów stojących na szafce lub blacie. | 2 | szt. |
| 15. | Krzesło pod prysznic | Krzesło prysznicowe z oparciem. Rama aluminiowa anodyzowana Siedzisko oraz oparcie wykonane z łatwo zmywalnego polietylenu Siedzisko wyposażone w uchwyty oraz otwory odpływowe Nasadki gumowe antypoślizgowe Z regulacją wysokości Wymiar siedziska: min. 45 x 30 cm Waga maks. 3 kg Obciążenie min. 110 kg | 1 | szt. |
| 16. | Wózek WC | Wózek toaletowo transportowy na kółkach. Miękkie, tapicerowane podłokietniki, które dzięki podnoszeniu do góry i odchylaniu , ułatwiają siadanie i zsiadanie. Poduszka zakrywająca powierzchnię siedziska. Wyjmowana miska pod siedziskiem. Demontowane oparcie. Demontowane podnóżki. Waga do 13 kg Obciążenie min. 120 kg. | 1 | szt. |
| 17. | Uchwyty | Uchwyty ze stali nierdzewnej fi 25 mm. 1x uchwyt o długości 400 mm, wysokość 102 mm. Uchwyt z maskownicami montowany do ściany przy umywalce. 1x uchwyt prysznicowy o konstrukcji jednolitej montowany narożnie na dwóch ścianach oraz dodatkowo uchwyt pionowy o długości 600 mm każdy element | 2 | szt. |
| 18. | Puzzle XXL dla dorosłych z demencją | Puzzle do aktywizacji w podręcznym pudełku. 1x 12 elementowe 1x 6 elementowe | 2 | szt. |
| 19 | Gry do treningu funkcji postrzegania, wykonawczych | Gry typu: Warcaby, Memory obrazy do pary 2 szt, Memo dotykowe, klocki logiczne - mozajka, Mapa Polski układanka, | 6 | Szt. |
| 20. | Ściana zmysłów | Tablice manipulacyjne pionowe o wymiarach min 60x48 cm. | 2 | Szt. |
| 21. | Taśma kooperacyjna | Elastyczna taśma, możliwość formowania kształtów oraz ćwiczeń motorycznych. Rozciągliwy wąż lateksowy z powłoką z lycry. Długość: 5 m. Można prać w pralce. | 1 | szt. |
| 22. | Chusta animacyjna | Średnica 2,5 m. Różnokolorowa. Materiał: barwny, wytrzymały, miękki w dotyku. 24 uchwyty na obrzeżach. | 1 | szt. |